AT-330色谱柱恒温箱
灵活地摆放方式:一体化的设计,既可立放又可卧放. 
精确地温控与显示:微处理机温控器双四位数字设定与显示,可使温度精度达到±0.1℃ 
快捷地安装方式:磁力吸合加热腔盖与柱箱盖. 
方便地观察方式:加热腔上的玻璃透窗可使您方便地从加热腔外部观察色谱柱的工作情况.
安全的防漏设计:加热腔下部设有接液盒,当立放时,可防止漏液进一步扩散. 
灵活地固定方式:加热腔内有不锈钢弹簧色谱柱支架,通过更换支架可以摆放一支或两支色谱柱 
顺畅的管路通道:加热腔液路管进.出口端有圆滑过渡,以保证管路的顺畅通过. 
稳固的柱箱底盘:有附加的宽大底盘配件,需要时可方便地将柱箱与之连接在一起,以增加柱箱立式摆放时的稳定性. 
方便的进样阀固定组件,可将进样阀固定在柱箱体的任意高度.

型号：AT-330
控温范围（℃）：室温—100
上限温度保护（℃）：110
设定/显示：双四位LED显示
温度设定增减量（℃）：0.1
控温精度（℃）：±0.1
温度稳定性（℃）： ±0.1
恒温腔内尺寸（mm）：360H x 45W x 33D 
功率（W）：125
可装柱子：1—2